| ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 122 /QĐ-UBND | Hương Trà, ngày 02 tháng 02 năm 2024 |

#### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Chỉnh trang đầu tuyến Tỉnh lộ 8B giao Quốc lộ 1A, xã Hương Toàn

#### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 06 năm 2023;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về công tác quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2024 của UBND thị xã về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Chỉnh trang đầu tuyến Tỉnh lộ 8B giao Quốc lộ 1A, xã Hương Toàn;

Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2024 của UBND thị xã Hương Trà về việc phân bổ kinh phí từ nguồn bổ sung mục tiêu tỉnh thực hiện chỉnh trang đô thị thị xã Hương Trà;

Theo Văn bản số 152/TĐ-QLĐT ngày 02/02/2024 của phòng Quản lý đô thị về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Chỉnh trang đầu tuyến Tỉnh lộ 8B giao Quốc lộ 1A, xã Hương Toàn;

Xét đề nghị của phòng Tài chính – Kế hoạch tại Tờ trình số 35/TTr-TCKH ngày 02 tháng 02 năm 2024.

#### QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Chỉnh trang đầu tuyến Tỉnh lộ 8B giao Quốc lộ 1A, xã Hương Toàn với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Chỉnh trang đầu tuyến Tỉnh lộ 8B giao Quốc lộ 1A, xã Hương Toàn.

2. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã Hương Trà.

3. Mục tiêu, quy mô đầu tư và phương án xây dựng:

* Mục tiêu đầu tư: Chỉnh trang đô thị, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông khu vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

* Quy mô đầu tư: Chỉnh trang tuyến đường Tỉnh lộ 8B với chiều dài 131,02m. Bề rộng nền đường Bn=1,2~2,5+10,5+0,0=11,7~13,0m; mặt đường rộng Bm= 10,5m với kết cấu bằng bê tông nhựa. Bố trí công trình trên tuyến.

* Phương án xây dựng:

Chỉnh trang đường Tỉnh lộ 8B với chiều dài 131,02m có điểm đầu giao với QL1A tại Km817+850, điểm cuối kết thúc tại lý trình Km0+131.02m. Bề rộng nền đường Bn=1,2~2,5+10,5+0,0=11,7~13,0m; mặt đường rộng 10,5m.

- Kết cấu mặt đường từ trên xuống như sau:

+ Bê tông nhựa nóng BTNC16 dày 7cm.

+ Tưới nhựa lỏng MC70 tiêu chuẩn 1,0kg/m2.

+ Móng cấp phối đá dăm loại 1 Dmax=37.5mm lớp trên dày 12cm.

+ Móng cấp phối đá dăm loại 1 Dmax=37.5mm lớp dưới dày 12cm.

+ Nền đường đầm chặt K98.

- Xây dựng vỉa hè lát gạch Terrazzo KT 30x30cm tại nút giao đầu tuyến; bố trí hệ thống đảm bảo an toàn giao thông.

4. Tổ chức tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, tổ chức khảo sát xây dựng: Công ty TNHH MTV kỹ thuật Tân Tiến Phát.

5. Địa điểm xây dựng: xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà.

6. Loại, nhóm dự án, cấp công trình: Công trình giao thông, nhóm C, cấp IV.

7. Tổng mức đầu tư :   		        1.300.000.000   đồng.

Trong đó:

| - Chi phí xây dựng | 978.390.000 | đồng |
| --- | --- | --- |
| - Chi phí GPMB | 100.000.000 | đồng |
| - Chi phí quản lý dự án | 29.587.000 | đồng |
| - Chi phí tư vấn ĐTXD | 103.169.000 | đồng |
| - Chi phí khác | 9.414.000 | đồng |
| - Chi phí dự phòng | 79.440.000 | đồng |

8. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2024.

9. Nguồn vốn đầu tư: Bổ sung có mục tiêu của tỉnh 1.000 triệu đồng, phần còn lại ngân sách thị xã.

10. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

11. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Di dời công trình hạ tầng kỹ thuật hiện trạng thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng.

12. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a. Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

* Phần công việc đã thực hiện:

+ Gói thầu số 01 - Khảo sát địa hình, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật;

+ Gói thầu số 02 - Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán.

* Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Quản lý dự án; Giám sát thi công; Thẩm định BCKTKT; Thẩm tra phê duyệt quyết toán; Chi phí giải phóng mặt bằng.

b. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

+ Gói thầu số 03 - Toàn bộ phần xây lắp;

+ Gói thầu số 04 - Bảo hiểm công trình;

c. Giá gói thầu, nguồn vốn, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng: (có biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã; Trưởng các phòng:  Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị; Giám đốc Kho bạc nhà nước Hương Trà; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà; Chủ tịch UBND xã Hương Toàn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: | CHỦ TỊCH |
| --- | --- |
| - Như Điều 3; - CT và các PCT UBND thị xã; - VP: LĐ, CVKT; - Lưu: VT. |  |
| Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam |
| §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc |
| =======@@@======= |
| BẢNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ |
| CÔNG TRÌNH: CHỈNH TRANG ĐẦU TUYẾN TỈNH LỘ 8B GIAO QUỐC LỘ 1A, XÃ HƯƠNG TOÀN |
| §ÞA §IÓM: x· h­¬ng toµn, THÞ X· H¦¥NG TRµ, TØNH THõA THI£N HUÕ |
| (Kèm theo Quyết định số:122/QĐ-UBND ngày 02 /02/2024 của UBND thị xã) |
|  |  |  |  | ĐVT: đồng. |
| TT | H¹ng môc chi phÝ | Ký hiÖu | C¸ch tÝnh | Thµnh tiÒn sau thuÕ |
| 1. | Chi phÝ x©y dùng: | G1 | A1+...+A2 | 2.008.175.000 |
|  | -1- Nền đường | A1 | A1 | 10.310.000 |
|  | -2- Mặt đường | A2 | A2 | 617.166.000 |
|  | -3- Vỉa hè | A3 | A3 | 318.233.000 |
|  | -4- An toàn giao thông | A4 | A4 | 32.681.000 |
| 2. | Chi phí GPMB | G2 | Tạm tính | 100.000.000 |
| 3. | Chi phí quản lý dự án | G3 | 3,024%*G1 | 29.587.000 |
| 4. | Chi phí tư vấn xây dựng | G4 | TV1+…+TV5 | 103.169.000 |
|  | Chi phí khảo sát địa hình | TV1 | Quyết định số 26/QĐ-QLDA ngày 02/02/2024 | 14.598.000 |
|  | Chi phí lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật | TV2 | 5,4%*G1 | 52.833.000 |
|  | Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng | TV3 | Tối thiểu | 2.200.000 |
|  | Chi phí thẩm tra dự toán xây dựng | TV4 | Tối thiểu | 2.200.000 |
|  | Chi phí giám sát thi công xây dựng | TV5 | 3,203%*G1 | 31.338.000 |
| 5. | Chi phí khác | G5 | K1+…+K3 | 9.414.000 |
|  | Chi phí thẩm định BC KTKT | K1 | Tối thiểu | 500.000 |
|  | Chi phí quyết toán công trình | K2 | 0,57%*(G-G6) | 6.957.000 |
|  | Bảo hiểm công trình | K3 | 0,2%*G1 | 1.957.000 |
| 6. | Chi phí dự phòng | G6 | DPP | 79.440.000 |
| 7. | Tổng cộng (1+2+3+4+5+6) | G | G1+…+G6 | 1.300.000.000 |

| KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU |
| --- |
| CÔNG TRÌNH: CHỈNH TRANG ĐẦU TUYẾN TỈNH LỘ 8B GIAO QUỐC LỘ 1A, XÃ HƯƠNG TOÀN |
| (Kèm theo quyết định số122 /QĐ-UBND ngày 02 /02 /2024 của UBND thị xã) |
| Stt | Tên gói thầu | Giá gói thầu (1000 đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú |
| I | Phần công việc đã thực hiện | 71.831 | Bổ sung có mục tiêu của tỉnh 1.000 triệu đồng, phần còn lại ngân sách thị xã |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gói thầu số 01: Khảo sát, Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật | 67.431 |  |  |  | Đã thực hiện |  |  |  |
| 2 | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 4.400 |  |  |  | Đã thực hiện |  |  |  |
| II | Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu | 980.347 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắp | 978.390 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I/2024 | Trọn gói | 30 ngày |  |
| 2 | Gói thầu số 04: Bảo hiểm công trình | 1.957 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I/2024 | Trọn gói | 30 ngày |  |
| III | Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu | 168.382 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Quản lý dự án; Giám sát thi công; Thẩm định BC KTKT; Thẩm tra, phê duyệt quyết toán; Chi phí giải phóng mặt bằng | 168.382 |  | Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan thực hiện |  |  |  |  |  |
| IV | Dự phòng | 79.440 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng | 1.300.000 |  |  |  |  |  |  |  |